PERSDOSSIER

1 maart 2013

DE NIEUWE RENAULT CLIO R.S.

ALLESKUNNER

De nieuwe Renault Clio R.S. 200 EDC is met zijn EDC versnellingbak met dubbele koppeling en de nieuwe 1.6 Turbo met 200 pk die Renault Sport heeft getuned opnieuw een echte “hot hatch”. Bij deze nieuwe Clio is gebruik gemaakt van alle kennis van Renault op het gebied van comfort en multifunctionaliteit en van de expertise die Renault Sport Technologies op circuits heeft opgedaan. Het is verbazingwekkend hoeveel rijgemak en –plezier deze combinatie biedt in het dagelijkse verkeer. Als de bestuurder het wil, verandert de Renault Clio R.S. 200 EDC in een temperamentvolle sportauto.

De nieuwe Clio R.S. 200 EDC combineert rijcomfort, topprestaties en een beheerst brandstofverbruik. Al deze kracht zit verpakt in een carrosserie die sportiviteit op een sensuele en dynamische manier uitdrukt. De nieuwe Clio R.S. 200 EDC is ontworpen door Renault Sport Technologies en wordt met bezieling geproduceerd in de fabriek van Dieppe (Normandië). Het model richt zich op sportieve rijders, maar ook op veeleisende puristen.

“De nieuwe Clio R.S. 200 EDC is het vlaggenschip van het Renault Clio aanbod. Het model is zowel exclusief als supersnel. Het is een uitstekende auto in het dagelijkse verkeer, want hij rijdt verbazingwekkend gemakkelijk, is bijzonder comfortabel en heeft een beperkt brandstofverbruik. Nooit eerder was een sportieve Clio zo multifunctioneel.”

Ali Kassaï – Directeur A/B segment

“Uiteraard heb ik de neiging om te beweren dat de nieuwe Clio R.S. 200 EDC de ‘beste Clio’ is. Ik durf te zeggen dat onze puristische klanten – compromisloos op het gebied van prestaties – de auto extreem snel gaan vinden, heerlijk om te besturen en voorzien van ongeëvenaarde technische innovaties. Bij het ontwikkelen van de nieuwe Clio R.S. 200 EDC hebben we gebruik gemaakt van alle kennis die is opgedaan op de circuits gedurende tientallen jaren. Het is dan ook een echte Renault Sport geworden.

Maar ook de pragmatischere klanten die vooral aangetrokken worden door het ontwerp en het uiterlijk van de nieuwe Clio R.S. maar huiverig staan tegenover een ‘radicaal product’, zullen verkocht zijn. De nieuwe Clio R.S.200 EDC is zo te configureren dat je er bovennormaal mee kunt presteren, terwijl je er de rest van de tijd normaal mee kunt rijden. Op de markt van de sportauto’s of de auto’s die fun zijn om in te rijden wordt steeds vaker gevraagd naar ‘topklasse’ naast ‘prestaties’. Het is dan ook heel vernieuwend om beide eigenschappen in één auto aan te kunnen bieden.”

Patrice Ratti – Algemeen directeur Renault Sport Technologies

01

DE NIEUWE RENAULT CLIO R.S. 200 EDC: SPORTIEVE EMOTIE

De nieuwe Renault Clio R.S. 200 EDC van Renault Sport Technologies is een sportieve Clio die onmiddellijk herkenbaar is. Het is een combinatie van schoonheid en sportieve adrenaline.

“Als je een sportauto ontwerpt, ga je altijd uit van de meest veeleisende liefhebbers. De compacte Renault Clio R.S. 200 EDC zit boordevol energie. We wilden een auto die performance, maar ook controle en wendbaarheid zou uitstralen. Stilstaand, in beweging, achter het stuur; overal ontstaat hetzelfde gevoel: een beheerst sportief gevoel.” Eric Diemert - Directeur design Renault Sport Technologies

DE SPORTIEVE KENMERKEN VAN RENAULT SPORT TECHNOLOGIES

Het design van de nieuwe Clio R.S. 200 EDC is simpel, sensueel en dynamisch en gericht op emotie. Dat benadrukt Renault door een paar knipogen naar high performance auto’s en de F1.

Dit meest recente ontwerp van Renault Sport Technologies is herkenbaar aan een authentieke sportieve stijl: speciale bumpers en zijskirts, dubbele uitlaten, speciale wielen… De vijfdeurs carrosserie heeft een profiel van een coupé en verraadt het onmiskenbare multifunctionele karakter van de auto. Maar ook de sportieve stijl van Renault Sport is subtiel, maar sterk doorgevoerd.

ELEGANT TECHNISCH VAN DE BUITENKANT

Bij de auto’s van Renault Sport hebben stylistische details ook altijd technisch nut. De airdiffuser en de spoiler zijn samen ontworpen om de aërodynamica zo optimaal mogelijk te maken. De diffuser achter verhoogt de neerwaartse druk met meer dan 80%. De speciaal ontworpen spoiler zorgt voor 20% extra druk. Net als de F1-spoiler, vormen de diffuser en de achterspoiler herkenbare elementen van de R.S. modellen.

Voorop is het R.S. logo onder het Renault logo op de grille geplaatst. Op het onderste gedeelte van de bumper zit led-dagrijverlichting die tegelijkertijd een herkenbaar element vormt. De uitlaatpijpen zijn geheel ingebouwd in de diffuser en fraai afgewerkt met een herkenbare vierkante omlijsting.

De nieuwe Renault Clio R.S. 200 EDC is verkrijgbaar in vijf lakkleuren, waaronder de bekende exclusieve geeltint ‘Jaune Sirius’.

Uni lak

Blanc Glacier

Metaallakken

Noir Profond

Gris Platine

Speciale Metaallakken

Rouge Flamme

Jaune Sirius (Exclusief voor de R.S.)

De standaard 17 inch ‘Tibor’ wielen in gris silver zijn te vervangen door optioneel leverbare 18 inch wielen die verkrijgbaar zijn in noir of gris métal.

COMFORTABEL EN BRUISEND INTERIEUR

In contrast met het dominante, elegante zwart, trekken rode details in het interieur de aandacht. De kleur rood – passie – verwijst ook naar het sportieve karakter van Renault Sport. Dit is duidelijk zichtbaar bij de veiligheidsgordels en de wijzers op het instrumentenpaneel. De siernaden op het nulpunt van het sportstuur zijn ook rood, net zoals de lijsten van de ventilatieopeningen en de sierstrips op de portieren. Ook de versnellingspookknop en –hoes hebben rode details.

De schakelflippers in de kleur gris métal zitten achter het stuur. Exclusief voor de Clio R.S. zijn de donkergrijze tellers. Bij het starten lichten de wijzers van de toerenteller en de brandstofmeter op.

Een traditioneel belangrijk item van Renault Sport zijn de kuipstoelen met hoge zitwangen die het comfort en de steun bieden die je in een Clio R.S. verwacht. De stoelen zijn ook leverbaar in zwart leder met rode stiknaden.

De hoogglans zwart gespoten middenconsole heeft chroomdetails en bevat het multimedia- en navigatiesysteem en de bediening van de climate control.

02

ZO TEMPERAMENTVOL ALS DE BESTUURDER

De nieuwe Renault Clio R.S. 200 EDC past zich aan de behoeften en het temperament van de bestuurder aan. Je kunt er rustig mee rijden, maar ook sportief. Het reactievermogen van de motor, van de EDC-versnellingsbak, de stuurinrichting, het gaspedaal en de ESC is door de bestuurder in te stellen, net als de akoestiek. De stijfheid van de Renault Sport chassis gaat samen met een voor een sportauto uitzonderlijk comfortabele vering. Onder alle omstandigheden biedt deze auto het juiste karakter, gekozen door de bestuurder …. of de coureur. Een veelzijdige sportieve persoonlijkheid uit de koker van Sport Technologies.

GEDOWNSIZEDE TURBOMOTOR, EDC, SCHAKELFLIPPERS ACHTER HET STUUR

De combinatie van de 1.6 benzine-turbomotor met de zesversnellingsbak met dubbele koppeling is exclusief voor de nieuwe Clio R.S. 200 EDC. Het vermogen van 200 pk en de 240 Nm koppel komen volledig tot hun recht door aangepaste overbrengingsverhoudingen en versnellingen die met de hand of automatisch zijn te selecteren.

Het combineren van deze motor en de EDC versnellingsbak stond centraal in het project dat is gerealiseerd door de ingenieurs van Renault Sport Technologies. Naast de specifieke tuning van de motor voor de nieuwe Renault Clio R.S., zijn ook de luchtinlaat, het inlaatspruitstuk en de turbo speciaal voor dit model aangepast.

Twee doelstellingen:

- meer koppel vanaf de lage toerentallen voor meer gebruiksgemak.

- meer vermogen in de hoge toerentallen voor een duidelijk sportief temperament.

Merkbaar resultaat:

-  pittiger dankzij het maximale koppel van 240 Nm dat beschikbaar is vanaf 1.750 t/min.

EXPLOSIEVE PRESTATIES

De veelzijdige Clio R.S. 200 EDC biedt zeer goede prestaties. Hij accelereert in 6,7 seconden van 0 tot 100 km/h, in 27,1 seconden vanuit staande start tot 1.000 m en heeft een topsnelheid van 230 km/h. De nieuwe Renault Clio R.S. 200 EDC is een typische Renault Sport, die toch zeer beschaafd kan zijn.

De Clio R.S. is meegaand en gemakkelijk te besturen. Zijn rijcomfort doet niet onder voor premium auto’s.

Bij een sportiever gebruik toont de nieuwe Clio R.S. 200 EDC zijn temperament dat overeenstemt met de rijkwaliteiten van zijn bestuurder.

“Het doel was om het volledige potentieel te benutten van de direct ingespoten motor gekoppeld aan de versnellingsbak met dubbele koppeling. Naast de prestaties van het beste niveau, is er veel aandacht besteed aan de rijsensaties en het rijcomfort. De drie standen – ‘Normaal’, ‘Sport’ en ‘Race’ - voldoen aan alle verwachtingen van de bestuurders, waaronder uiteraard de allersportiefste.”

Renaud Hantz –Verantwoordelijke voor de motor prestaties – Renault Sport Technologies

EEN CHASSIS DAT IS ONTWIKKELD DOOR DE ‘TOVENAARS’ VAN RENAULT SPORT

Renault Sport heeft de wielophanging herzien. De doelstelling: een aanzienlijke verbetering van het comfort, de wendbaarheid, de wegligging en het remsysteem dat wordt verwacht van een Renault Sport.

“We wilden de nieuwe Clio R.S. 200 EDC alles geven wat een bestuurder van een sportauto verwacht: een controleerbaar weggedrag, een beter reagerende stuurinrichting, zonder dat dit ten koste gaat van het comfort.”

Philippe Mérimée – Hoofdingenieur afstelling wielophanging - Renault Sport Technologies

Voor de voortrein: de pseudo McPherson is zo geconstrueerd dat er meer stijfheid is ontstaan. De schokdempers zijn verbeterd, net als het remsysteem vóór (320 mm in diameter geventileerde schijven).

Voor de achtertrein: grote stabilisatorstang (torsiestijfheid 10% verhoogd ten opzichte van de Clio III R.S. en 60% ten opzichte van de nieuwe Clio), remschijven achter 260 mm in diameter.

HYDRAULISCHE DRUKLAGERS

Ongeacht de rijomstandigheden biedt de nieuwe Clio R.S. 200 EDC zowel een goede wegligging als onverwacht veel comfort voor een sportauto. De hydraulische druklagers dragen hier direct aan bij.

Het principe van hydraulische druklagers komt er kort gezegd op neer dat er een tweede schokdemper in de eerste schokdemper is ingebouwd. Deze oplossing zorgt voor spectaculaire resultaten op het gebied grip, comfort en prestaties. Het idee dat zo’n vijftien jaar geleden voor de rallysport door Renault Sport is ontwikkeld lijkt redelijk eenvoudig, maar dat geldt niet voor de afstelling. Hiervoor was alle kennis van de ingenieurs van Renault-Sport Technologies vereist. De nieuwe Clio R.S. 200 EDC maakt deze innovatie nu voor iedereen toegankelijk.

“De hydraulische druklager vult de werking van de klassieke druklager van polyurethaan aan. Aangezien zijn absorptievermogen veel groter is, treedt hij later in werking op de wieluitslag. Het gedrag van de ophanging is zo meer lineair met twee grote voordelen:

- hobbels worden beter geabsorbeerd, zonder ‘teruggave’-effect.

- de beperking van de variaties in belasting van het wiel, verhoogt het gripvermogen van de voortrein ‘maximaal’. Dankzij de hydraulische druklagers biedt de nieuwe Clio R.S. 200 EDC een verhouding comfort/rijplezier die ongekend is in deze klasse.

Daarnaast is de grip op nat wegdek van topniveau door banden die ontwikkeld zijn in samenwerking met Goodyear® en Dunlop®.”

Fabien Berthomieu – Ingenieur wielophanging – Renault Sport Technologies

R.S. DIFF: HET ELEKTRONISCH DIFFERENTIEEL VAN RENAULT SPORT TECHNOLOGIES

Het elektronisch differentieel is gepatenteerd door Renault Sport Technologies en zorgt voor een aanzienlijke verbetering van het acceleratievermogen en de aandrijving in bochten van de nieuwe Clio R.S. 200 EDC. Hij verlegt de grenzen van het onderstuur (de neiging om rechtdoor te rijden in een bocht). Hiervoor analyseert het systeem voortdurend het verschil in draaisnelheid tussen het aangedreven linker- en rechtervoorwiel en vergelijkt dit met het verschil in rotatie tussen het niet aangedreven linker- en rechterachterwiel. Dit laatste verschil geldt altijd als referentie, aangezien de achterwielen - vrij - de bocht volgen met een ideale rotatiesnelheid ten opzichte van elkaar.

Zodra er een te groot verschil in rotatiesnelheid wordt gedetecteerd tussen de twee voorwielen, betekent dit dat één van de wielen begint te slippen. Het R.S. Diff reageert vervolgens door het wiel dat begint te slippen een klein beetje af te remmen, zonder het motorkoppel aan te passen. Deze functie treedt in werking voor de antislipfunctie ESC.

Het grote voordeel van het R.S. Diff is dat het systeem in werking treedt zonder dat het motorkoppel wordt aangepast. Het gaat zeer geleidelijk en bijna onmerkbaar.

KEUZE VAN HET CHASSIS: SPORT OF CUP

Zoals alle modellen van Renault Sport biedt de nieuwe Renault Clio R.S. EDC de keuze uit twee chassis. Het optionele CUP-chassis geeft prioriteit aan stuurprecisie en zuivere prestaties. De bodemvrijheid is 3 mm verlaagd, het chassis is 15% stijver en de besturing is nog directer.

03

INNOVATIES TEN BEHOEVE VAN HET RIJPLEZIER

De nieuwe Clio R.S. 200 EDC bevat een pakket innovaties die uniek zijn in zijn klasse, zoals de functie R.S. Drive, waarbij de auto in drie standen gezet kan worden. Bij ‘normaal’ gebruik beschikt de Clio R.S. over alle kwaliteiten die je verwacht van een Clio: stil, comfortabel en met een beperkt brandstofverbruik. Bij sportief gebruik, in ‘Sport’ of ‘Race’, wordt de nieuwe Clio een potente sportwagen. De Clio R.S. 200 EDC verenigt zo twee auto’s in één.

R.S. DRIVE: SPORTIEF RIJDEN À LA CARTE

Met een druk op de knop ‘R.S. Drive’ verandert zowel de afstelling van de versnellingsbak (schakelprogramma’s / schakeltijd) en de motor (reactie op het pedaal en geluid), het gedrag van ESC en ASR, het gevoel van de stuurbekrachtiging.

Dit systeem werkt met drie standen: ‘Normaal’, ‘Sport’ of ‘Race’, in te stellen naargelang de wensen, de behoeften en het gebruik.

De schakelprogramma’s hangen af van de afstellingen van de auto (positie van het gaspedaal, druk op het rempedaal, stuurhoek) en de omstandigheden: helling, grip… De snelheid van het schakelen hangt ook af van de pedaaldruk.

| R.S. Drive standen/effect | Normaal | Sport | Race |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor |  |  |  |
| Stationair toerental | 750 t/min | 1005 t/min | 1005 t/min |
| Progressiviteit gaspedaal | Comfort | Sportief | Sportief |
| Comfort intrappen / loslaten pedaal | Progressief | Korte reactietijd | Korte reactietijd |
| Geluid |  | Versterkt | Versterkt |
| Shift light R.S.: Geluidssignaal voor schakel-moment in modus handmatige EDC | Nee | Ja (handmatige modus) | Ja (handmatige modus) |
| Lampje ‘ambilight’ | Nee | Lampje met verschillende kleuren | Lampje met verschillende kleuren |
| Versnellingsbak |  |  |  |
| Schakel-programma’s in de stand ‘Drive’ | Eco / Comfort | Sport: aangepaste rijcorrecties (bv: eerder terug-schakelen) | 100% handmatig |
| Schakeltijd in de stand ‘Drive’ of ‘Handmatig’ | Geleidelijk | Snel | Zeer snel (< 150 ms) |
| Launch Control | Nee | Ja | Ja |
| Chassis |  |  |  |
| Stuurbekrachtiging | Zacht / Comfort | Steviger | Steviger |
| ESC + ASR | Normaal / veiligheid | Sport: drift toegestaan | 100% Off: zonder aanpassing |

WEGRIJDEN MET ‘MAXIMALE EFFICIENCY’ DANKZIJ LAUNCH CONTROL

Met de ‘Launch Control’ – een unieke feature voor een compacte sportauto – beheerst de nieuwe Clio R.S. 200 EDC de staande start op het circuit volledig. Intelligente elektronica garandeert de snelst mogelijke acceleratie in alle veiligheid. De nieuwe Clio R.S. 200 EDC kan zo efficiënter optrekken, sneller dan de beste coureur zonder deze elektronische hulp dat zou kunnen.

Een zeer eenvoudige werkwijze: Door met de linkervoet op de rem en de twee schakelflippers achter het stuur tegelijk lang in te drukken, schakelt de Launch Control in. Dat wordt bevestigd door de melding 'Launch control on’ op het instrumentenpaneel en een knipperende oranje ‘ambilight’ lampje (als de functie is 'toegestaan'). Met de rechtervoet het gaspedaal volledig intrappen en de auto staat stil. Het toerental klimt naar 2.500 t/min.

In de sportmodus: bij het loslaten van de rem, levert de nieuwe Clio R.S. 200 EDC het beste acceleratievermogen bij het wegrijden zonder dat de banden teveel doorslippen dankzij ASR. Er wordt op het ideale moment geschakeld.

In de racemodus: ASR is uitgeschakeld. Het schakelen gebeurt volledig met de hand. Dit is de ‘expert’ modus.

Om de versnellingsbak te beschermen, wordt Launch Control altijd elektronisch gecontroleerd. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat de elektronica het systeem tijdelijk buiten werking kan stellen.

R.S. MONITOR 2.0 GEINTEGREERD IN R-LINK

“De zeer uitgebreide functies van de R.S. Monitor 2.0 – waaronder het verwerven, opslaan en delen van gegevens op een USB-stick – bieden de gebruiker oneindig veel mogelijkheden. Het is een uniek systeem op de markt, dankzij R-Link. Alles wat deze 2.0-versie kan, en de passie die in dit project is gestopt is helemaal Renault Sport.”

Pierre Papin – Ontwerper elektronica R.S. Monitor – Renault Sport Technologies

Informerend en fun

De nieuwe Renault Clio R.S. 200 EDC kan worden voorzien van de R.S. Monitor 2.0, een soort super boordcomputer. De persoonlijk in te stellen schermen van R.S. Monitor 2.0 tonen de actuele waarden van:

- Koppel, vermogen, watertemperatuur, temperatuur instromende lucht, turbodruk, opening smoorklep, remdruk, stuurhoek, motortoerental, temperatuur versnellingsbakolie, temperatuur koppelingen EDC-versnellingsbak, koppel naar het wiel, enz.

- Meting van de prestaties: 0 tot 50 km/h, 0 tot 100 km/h, 400 m staande start en 1.000 m staande start en de remtijd om van 100 km/h naar 0 km/h te gaan.

- G-kracht diagram: meet de langs- en dwars-versnellingen en toont de maximale geregistreerde waarden. De printscreens kunnen worden opgeslagen op een USB-stick.

- slippercentage van de aangedreven wielen.

- Weergave van de koppel en vermogen curve en de weergave van de actuele waarde in de curve.

- Schematische weergave van de EDC-versnellingsbak. Waar de ingeschakelde versnelling, de klaarstaande versnelling, en de temperatuur van de koppeling van af te lezen is.

- Stopwatch, met de hand of automatisch in te schakelen via GPS (het overzicht van het parcours/circuit laden vanaf een USB-stick).

- Onderhoudsscherm: om de kilometerstand van de banden, schokdempers, remblokken en -schijven te noteren sinds ze gemonteerd zijn.

- Rijadvies in tekstberichten.

- Afstellingen auto:

  - ‘Shift light’: aanpassing van de timing van het schakelsignaal.

  - ‘Stuurinrichting’: om aan te zetten tot een permanent gebruik van één van de standen ‘Normaal’ of ‘Sport’.

  - Datalogger: R.S. Monitor 2.0 kan in real time alle parameters opslaan die gedurende de dag op het circuit worden weergegeven en ze koppelen aan de bijbehorende GPS-posities. Hierdoor is het mogelijk om ze na afloop op een computer te bekijken. De positie van de auto kan in satellietweergave op een kaart worden weergegeven, met alle bijbehorende rijparameters. Alles kan worden opgeslagen: 1 uur rijden vormt een bestand van slechts 3 Mb. De resultaten zijn te bekijken met software die later ook voor de klanten beschikbaar zal komen.

Ook is het mogelijk om ritten op het circuit voor te bereiden door de circuits te bewerken en ze op een USB-stick te laden. Renault Sport biedt een aantal vooraf opgeslagen circuits en de gebruikers kunnen in een community hun bewerkingen delen en zo een gedeelde circuitdatabase aanvullen.

- Voor de pers biedt Renault een voorpremière aan op de website http://rsreplay.renaultsport.fr

Renault Sport gebruikt sinds 2009 op een slimme manier het scherm en de knoppen van de autoradio van de Mégane R.S. voor de R.S. Monitor. De klanten van Renault Sport kozen het systeem in 2012 op bijna 30% van de Twingo’s R.S., meer dan 40% van de Clio’s R.S, en meer dan 50% van de Mégane’s R.S.

R.S. SOUNDPIPE OP DE CLIO R.S.

Renault Sport wilde de kenmerkende uitlaatsound van de nieuwe Clio R.S. verbeteren. Omdat een sportauto ook in het interieur plezierig moet klinken, is het geluid van de instromende lucht van de nieuwe Clio mechanisch versterkt door een membraan. De sound wordt door een buis naar het interieur geleid.

R-SOUND EFFECT: DE APP DIE HET GELUID VAN LEGENDARISCHE SPORTAUTO’S NABOOTST

In combinatie met de tablet R-Link, bootst de R-SOUND EFFECT app via de speakers het realistische geluid van een sportieve motor na. Er zijn zeven geluiden beschikbaar, waarvan drie speciaal voor de nieuwe Clio R.S.: de sounds van de Alpine A110, R8 Gordini en ook de Nissan GTR.

De software van het geluid houdt rekening met het motortoerental, de stand van het gaspedaal en de snelheid van de auto, waardoor het indrukwekkend reëel wordt weergegeven. Het geluid, te beginnen met het volume, is op het scherm in te stellen omdat het wordt weergegeven via het audiosysteem.

04

VERRASSEND GOED, OOK WAAR JE HET NIET VERWACHT: 6,3 l/100 KM

De nieuwe Renault Clio R.S. 200 EDC biedt de rijeigenschappen en de prestaties van een sportauto. Met een verbruik van 6,3 l/100 km bij gecombineerd gebruik vormt hij ook de benchmark op het gebied van zuinigheid en milieu. De nieuwe Clio R.S. 200 EDC biedt efficiency op elk vlak.

KWART MINDER BRANDSTOFVERBRUIK

De nieuwe Clio R.S. 200 EDC verbruikt slechts 6,3 liter brandstof per 100 km (bij gecombineerd gebruik). Wat overeenkomt met een CO2-uitstoot van slechts 144 g/km. Ten opzichte van de 2.0 l atmosferische motor van de Clio III R.S. betekent dit een vermindering van bijna 25%.

EEN VERRASSEND COMFORT

De nieuwe Clio R.S. 200 EDC biedt een comfort dat veel hoger ligt dan wat je normaal van een sportauto verwacht.

ALLE TOPKLASSE UITRUSTINGEN

De nieuwe Clio R.S. is het vlaggenschip binnen het nieuwe Clio-aanbod. Hij heeft een opmerkelijk riant standaard uitrustingsniveau: in hoogte en diepte verstelbaar stuur, elektrisch bedienbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels, multimedia- en navigatiesysteem met touchscreen (MediaNav), Renault handsfree Card, radio met Bluetooth® en USB plugin, Bass Reflex systeem, rijhulpsystemen, cruise control met snelheidsbegrenzer, licht- en regensensor, elektronisch geregelde airconditioning en een 1/3 - 2/3 neerklapbare achterbank.

BEPERKTE KILOMETERKOSTPRIJS

| 1.6 T Renault Sport 200 motor | Onderhoud (Europa) |
| --- | --- |
| Distributieketting | Onderhoudsvrij |
| Olie bijvullen | 20.000 km/2 jaar |
| Luchtfilter | 40.000 km/2 jaar |
| Bougies | 120.000 km/4 jaar |
| Remvloeistof | 120.000 km/4 jaar |
| Koelvloeistof | 120.000 km/4 jaar |
| Aandrijfriem hulporganen | 160.000 km/6 jaar |

“De nieuwe Clio R.S. 200 EDC is echt elke dag te gebruiken. Hij combineert gevoel en verstand op een manier waarop weinig sportauto’s dat kunnen. Dat levert nieuwe doelgroepen op, ook vrouwen…”

Véronique Chanoni – Projectleider Clio R.S. 200 EDC – Renault Sport Technologies

Philippe Varet – Adjunct directeur technologische ontwikkeling – Renault Sport Technologies

05

GEÏNSPIREERD OP DE RACEWERELD

De autosport is de weg die Renault heeft gekozen om zijn technologische expertise uit te dragen en onder de aandacht te brengen. De nieuwe Clio R.S. 200 EDC laat zien dat Renault al zijn passie ten dienste stelt van de autosport, met als doel om nieuwe technologieën te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. Dat is een direct voordeel voor alle seriegeproduceerde Renaults.

PRESTATIES, EFFICIËNTIE & BETROUWBAARHEID

“De betrokkenheid van Renault Sport bij de autosport zou weinig zin hebben als onze seriegeproduceerde auto’s er niet direct van zouden kunnen profiteren en als onze klanten hier geen concreet voordeel van zouden hebben.”

Thierry Landreau – Directeur techniek van Renault Sport Technologies

Autosport in het algemeen en de Formule 1 in het bijzonder zijn voor Renault de kraamkamers van nieuwe innovatieve technieken. Daaronder bevinden zich bijvoorbeeld directe inspuiting, variabele nokkenastiming, regeneratief remmen (ESM), klepstoters met DLC-coating en alle expertise op het gebied van de vermindering van wrijving.

Andere, meer zichtbare, innovaties zijn direct overgenomen uit of geïnspireerd op de racewereld. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de hydraulische druklagers of de R.S. Monitor 2.0. Het zijn hightech technologieën waarmee de nieuwe Clio zich onderscheidt binnen zijn klasse.

CLIO CUP: VAN DE WEG NAAR HET CIRCUIT, GEEN PROBLEEM.

Soms vindt ook een omgekeerde beweging plaats: een seriegeproduceerde auto vindt zijn weg dan naar het circuit. Dat is het geval met de nieuwe Clio Cup, de nieuwe racer binnen de Clio-familie.

De nieuwe Clio Cup, afgeleid van de nieuwe Clio R.S. 200 EDC, is de grote nieuwkomer van het seizoen 2013. Deze nieuwe raceauto is ontwikkeld door Renault Sport Technologies en rijdt het volgende seizoen exclusief in de Eurocup Clio, voordat hij vanaf 2014 meedoet aan de nationale kampioenschappen, waaronder de Clio Cup competitie in Nederland.

“De aandrijflijn van de nieuwe Clio R.S. 200 EDC is een primeur voor Renault. De ontwikkeling van de auto is in een zeer korte periode uitgevoerd. De nieuwe Clio R.S. 200 EDC komt slechts zes maanden na de introductie van de Clio op de markt met de Cup-versie. Van dit soort uitdagingen houden we: een prestatie die mogelijk is gemaakt door behendigheid van de teams van Renault Sport Technologies en de fabriek van Dieppe.”

Philippe Varet – Adjunct directeur technologische ontwikkeling – Renault Sport Technologies

DE OVEREENKOMSTEN MET DE F1 ZIJN GEEN TOEVAL

Een 1.6 l turbomotor

Een knipoog naar de kleinere cilinderinhoud voor de toekomstige motoren van de Formule 1 vanaf het seizoen 2014. Het doel om het brandstofverbruik in de F1 met 30% te verlagen heeft de nieuwe Clio R.S. 200 EDC in belangrijke mate geïnspireerd.

Een combinatie diffuser/spoiler die de verhouding ‘SCx luchtweerstand/SCz opwaartse druk’ verbetert.

Ook op dit vlak is de nieuwe Clio R.S. 200 EDC gebaseerd op de ervaring die Renault in de F1 heeft opgedaan.

Klepstoters met DLC-coating

Deze oppervlaktebehandeling is erop gericht om wrijving te verminderen en wordt gebruikt in de F1. Maar niet alleen de sportauto’s van Renault profiteren van deze techniek.

Schakelflippers op het stuur met ‘multichange down’

Net als in de F1 is het nu mogelijk om direct een paar versnellingen terug te schakelen tijdens het afremmen door de schakelflipper op het stuur langer in te drukken.

R.S. Monitor 2.0:

Overzicht van de systemen die in de autosport worden gebruikt, met de aantrekkelijkheid van een presentatie die is geïnspireerd op de gamewereld.

Launch Control: als een coureur…

Launch Control van de nieuwe Clio R.S. 200 EDC is gebaseerd op de automatische startsystemen die door Renault in het begin van de jaren 2000 in de Formule 1 werden gebruikt.

06

MADE IN DIEPPE

De nieuwe Clio R.S. 200 EDC wordt geproduceerd in Dieppe in Frankrijk. Dieppe is een fabriek waar met passie wordt gewerkt door mensen die er trots op zijn dat ze deel uitmaken van dit bedrijf en die zich volledig inzetten voor de kwaliteit. De fabriek in Normandië heeft zijn eigen wedstrijdafdeling die de nieuwe Clio Cup bouwt die dit jaar op het circuit zal verschijnen voor de Eurocup races.

“De Alpine-fabriek van Dieppe wordt ingezet om de nieuwe Clio R.S. 200 EDC in de top van kwaliteit te krijgen. Naast zijn rol van ambassadeur van de nieuwe Clio, is dit een echte auto om op internationaal niveau klanten te veroveren.”

Roger Ringot – Directeur van de Alpine-fabriek van Dieppe.

GEMAAKT MET EXPERTISE EN PASSIE IN DIEPPE

De fabriek van Dieppe is geopend in 1969 en heeft sinds die tijd legendarische modellen voortgebracht. Hier zijn sinds 1991 bijvoorbeeld alle generaties van de Clio Renault Sport geproduceerd. De kernactiviteit is de montage van sportauto’s, de montage en verkoop van wedstrijdauto’s en de verkoop van onderdelen hiervoor.

De meegaandheid en het aanpassingsvermogen van de Alpine-fabriek zijn kenmerken die de productie van kleine series mogelijk maken. In Dieppe werken meer dan 300 mensen op een oppervlak van 76.000 m², waarvan 36.900 m² bebouwd. Dieppe heeft sinds 1969 meer dan 400.000 auto’s geproduceerd, waarvan 81.500 exemplaren van de Clio R.S..

De kale carrosserieën van de nieuwe Clio R.S. 200 EDC komen uit Flins. Alle onderdelen van de nieuwe Clio R.S. worden in Dieppe gespoten. Onder de vijf kleuren van de nieuwe Clio R.S. 200 EDC was Jaune Sirius - ontstaan in deze fabriek - tot nu toe de ‘ster onder de kleuren’.

Het duurt ongeveer 26 uur om de nieuwe Clio R.S. te produceren, wat langer is dan zijn seriegeproduceerde broertjes; een nauwgezet werkje voor een uitgebreide versie, die bijna ‘tailor made’ is gebouwd.

DE WEDSTRIJDAFDELING: EEN STIMULANS VOOR DE HELE FABRIEK

De wedstrijdafdeling in Dieppe bestaat uit zo’n zestig gepassioneerde experts. Dit team produceert uiterst zorgvuldig rond de 100 tot 150 wedstrijdauto’s per jaar, oneseaters en circuitversies van seriegeproduceerde auto’s: de Mégane Trophy, Clio R3, Formule FR 2.0 en de nieuwe Clio Cup.

Op deze afdeling verenigen specialisten hun krachten: monteurs, lassers, autospuiters, elektriciens, technici… Het team is al meer dan twintig jaar grotendeels hetzelfde gebleven, verbonden door de gezamenlijke passie voor auto’s. Een aantal medewerkers is zelfs in dienst sinds de opening van de fabriek in 1969. Ze zijn 43 jaar trouw aan de Alpine-fabriek.

07

VOOR DE KENNER

Kenners, met name de pure sportautoliefhebbers, zijn altijd al gecharmeerd geweest van de Clio R.S. Nu gaat Renault zich met de nieuwe Clio R.S. 200 EDC ook op nieuwe klanten richten.

KLANTEN DIE WETEN WAT ZE WILLEN

Verdeeld over 38 landen zijn er maar liefst 90.000 klanten van de sportieve versie van de Clio. Al deze klanten hechten bijzonder veel belang aan de bezieling die achter het maken van deze auto zit. Met de extra’s die de Clio R.S. 200 EDC heeft, wil Renault Sport zijn klantenkring verder uitbreiden en het marktaandeel te vergroten.

De Europese markt van high performance hatchbacks telde 50.500 auto’s (eind oktober 2012). De sportieve hatchback-versies uit het B-segment staan garant voor 40% van de totale markt. Toch kromp dit segment van de kleinere sportieve hatchbacks toen parallel daaraan de vraag naar meer veelzijdigheid groeide. De in 2009 gerestylede Clio III R.S. heeft zijn positie op de markt goed weten te behouden (de marktintroductie was halverwege 2006). Op deze markt waar de concurrentie groot is, heeft deze auto nog steeds een marktaandeel van bijna 10%.

Wereldwijd zijn er dus zo’n 30.000 mensen gevallen voor de Clio III R.S. De nieuwe Clio R.S. 200 EDC krijgt verbeterde prestaties, zodat aan de nieuwe verwachtingen op de markt kan worden voldaan: veelzijdigheid, efficiency en gebruiksgemak.

“De nieuwe Clio R.S. 200 EDC heeft een dubbele persoonlijkheid. We wilden een echte sportauto maken waar de meest gepassioneerde autosport-liefhebber op zou vallen. Tegelijkertijd biedt deze auto alles wat topklasse klanten maar wensen op het gebied van comfort, veelzijdigheid en efficiency.”

Arnaud Barton - Productmanager Clio R.S. 200 EDC

ZIJ SPELEN DE HOOFDROL IN HET VERHAAL VAN DE SPORTIEVE CLIO’S

De nieuwe Clio R.S. 200 EDC grijpt terug op de sportieve geschiedenis van Renault en alle Clio’s die op de weg, op het circuit en in rally’s furore hebben gemaakt.

De successtory van de Clio sportversies is gebaseerd op de bekendste seriegeproduceerde modellen als de 16s, Williams, R.S. en V6... maar ook op wedstrijdmodellen als de Super 1600, R3 en Cup. De nieuwe Clio R.S. 200 EDC bouwt het succes van deze modellen verder uit.

VERENIGD IN CLUBS EN ACTIEVE FORUMS

Wereldwijd bestaan er honderden clubs die zich bezighouden met Renault Sport en de auto‘s die zij ontwikkelen. Renault Sport heeft een bijzonder actieve community met liefhebbers. De Facebook® pagina van Renault Sport heeft meer dan 240.000 fans en er wordt druk op gecommuniceerd.

Renault Sport Technologies probeert deze communities zo goed mogelijk te animeren en te versterken door vele originele initiatieven op internet of evenementen op locatie waar het merk, de producten, de fans en de klanten met elkaar in contact worden gebracht.

INCLUSIEF DE SERVICE EN DE SPECIALE AANDACHT VAN RENAULT SPORT

Voor klanten die een heel bijzondere ervaring willen delen met hun sportauto heeft Renault Sport Technologies een aantal services ontwikkeld dat bij geen enkele andere allrounder wordt geboden op dit type auto’s. Renault Sport Technologies gaat zich voor zijn klanten sowieso steeds ‘specialistischer’ gedragen.

De kracht van de Renault Sport Specialisten

Verdeeld over negentien landen zijn er zo’n 330 Renault Sport Specialisten waar de sportautoliefhebber gegarandeerd te maken krijgt met competente professionals. Deze experts zijn zelf gek op sportwagens en vaak ook zelf coureur en bezield promotor van het image en de producten van Renault Sport. In Nederland is Renault dealer Van Kerkhof & Visscher Renault Sport Specialist.

Uiteraard kan de nieuwe Clio R.S. 200 EDC bij iedere Renault dealer worden gekocht en onderhouden. De klant kan er rekenen op het serviceniveau dat de kracht van Renault vormt.

“Met talrijke technische innovaties zorgt de nieuwe Clio R.S. 200 EDC voor rijplezier. Alle soorten klanten zullen dit voelen als ze achter het stuur zitten. Het is aan hen om te bepalen hoe hoog ze de lat leggen voor hun verwachtingen op dit gebied.”

Olivier Tschanhenz – Productmanager marketing Clio R.S. 200 EDC

Perscontact:

+31 (0) 20 354 94 18

pr@renault.nl

Internetsites:

www.renaultpers.nl

www.media.renault.com

www.renault.nl

www.renault.com

Facebook: facebook.renault.nl

Twitter: twitter.renault.nl

# Text boxes

02

ZO TEMPERAMENTVOL ALS DE BESTUURDER

04

VERRASSEND GOED, OOK WAAR JE HET NIET VERWACHT: 6,3 l / 100 km

06

MADE IN DIEPPE

01

DE NIEUWE RENAULT CLIO R.S. 200 EDC: SPORTIEVE EMOTIE

03

INNOVATIES TEN BEHOEVE VAN HET RIJPLEZIER

05

GEÏNSPIREERD OP DE RACEWERELD

07

VOOR DE KENNER