© BERNIER, Anthony

De vernieuwde Renault Espace

Premium crossover biedt nog meer elegantie, reiscomfort en rijgenot

De in 2015 geïntroduceerde, vijfde generatie Espace heeft voor modeljaar 2017 tal van updates ondergaan waarmee de sterke eigenschappen van het model nog beter tot uiting komen:

- Een nieuwe carrosseriekleur en nieuw ontworpen lichtmetalen wielen zorgen voor een nog elegantere uitstraling.

- Nieuwe comfortvoorzieningen en een doorontwikkeld R-LINK 2 multimediasysteem met Apple CarPlay en Android Auto zorgen garanderen meer reiscomfort.

- Het motorenaanbod omvat de volledig nieuwe Energy TCe 225 benzinemotor, die standaard gekoppeld is aan de zeventraps EDC-transmissie met dubbele koppeling.

- Deze nieuwe motor, die is ontwikkeld in samenwerking met Renault Sport, levert een vermogen van 165 kW (225 pk) en een maximumkoppel van 300 Nm.

- Dankzij de betere responsiviteit biedt deze motor nog meer rijplezier dan de Energy TCe 200 die hij vervangt.

- Het brandstofverbruik volgens de NEDC-cyclus is nog gunstig: gemiddeld 6,8 l/100 km, wat overeenkomt met een CO2-emissie van 152 g/km.

- De Renault Espace TCe 225 is leverbaar in de uitrustingsniveaus Zen, Intens en INITIALE PARIS.

De vernieuwde Renault Espace voor modeljaar 2017 blijft de benchmark op het gebied van wegligging en rijplezier dankzij het 4CONTROL onderstel met Electronic Damper Control en Renault Multi-SENSE. De Espace is per 1 augustus te bestellen

01

Verfijning en state-of-the-art technologie voor een bijzonder plezierige rijervaring

Een elegante, verleidelijke crossover

Nog markanter design dankzij nieuwe stylingfeatures

Voor de Renault Espace is een nieuwe carrosseriekleur verkrijgbaar: Gris Titanium.

- De oorspronkelijke kleuren zijn nog steeds verkrijgbaar. Het aanbod bestaat uit acht metallic lakkleuren: Gris Cassiopée, Gris Platine, Beige Dune, Bleu Céleste, Brun Glacé, Noir Etoilé en Blanc nacré, alsmede Noir Améthyste (uitsluitend voor de INITIALE PARIS) en de standaardlak met vernislaag Blanc Glacier..

- De Espace oogt nog expressiever dankzij twee nieuwe wielopties:

- 18-inch Argonaute (ter vervanging van de 18-inch Lapiaz).

- 19-inch Noir Quartz (ter vervanging van de 19-inch Quartz Diamanté).

Nieuwe comfortvoorzieningen voor een nog groter gevoel van welbevinden

De Espace heet de bestuurder en de passagiers welkom via de brede portieropeningen en een welkomstbericht op de display van het R-LINK 2 systeem. Nieuwe uitrustingsfeatures maken het interieur nog comfortabeler:

- Geventileerde voorstoelen.

- Lederen bekleding in de kleur Gris Sable, exclusief op de nieuwe Série Signature Limousin.

- Nieuwe LED-verlichting in de zonnekleppen, het dashboardkastje en opbergruimte onder de middenarmsteun.

#### Technologie voor alle inzittenden

Hightech connectiviteit in het interieur

De Espace is voorzien van een hightech interieur met veel technologie die de ergonomie, het comfort en de veiligheid optimaliseren.

Het Renault EASY CONNECT mobiliteits- en connectiviteitsplatform van de nieuwe generatie is nu beschikbaar voor de Espace, waarbij tal van nieuwe connectiviteitsfeatures resulteren in meer comfort.

- Smartphoneweergave op de R-LINK 2 display, waarbij apps worden weergegeven die tijdens het rijden gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld voor telefonie, het versturen van berichten, navigatie en muziek. Dit systeem is compatible met zowel Apple CarPlay voor iPhone-gebruikers en Google Android Auto voor Android-gebruikers. De app voor Google Android Auto staat op dit ogenblik nog niet in de Nederlandse Google Play store, deze wordt in het verdere verloop van 2017 verwacht.

- De nieuwe MY Renault-app die in de herfst wordt gelanceerd, stelt gebruikers in staat om verbinding te maken met de Renault en functies via de smartphone op afstand te bedienen. Daarbij zijn er drie categorieën: connected navigation, remote display en Renault services.

Tot de technologieën die al in de Espace aanwezig waren, behoren:

- Shift-by-wire versnellingsbak voor de EDC-versies, waarmee op soepele wijze de automaat kan worden bediend.

- Volledig digitale displays, waaronder een configureerbaar TFT-scherm van het intrsumentenpaneel, een head-up display en het 8,7-inch portrait beeldscherm van het R-LINK 2 systeem.

- Bose® Surround Sound audiosysteem met twaalf luidsprekers en Centerpoint® 2-technologie voor alle inzittenden.

De Espace wordt ook geleverd met tal van rijassistentiesystemen van de nieuwe generatie (ADAS), die bediend kunnen worden via R-LINK 2.

- Adaptive cruise control en het Active Emergency Braking System.

- Lane Departure Warning, Safe Distance Warning, Blind Spot Warning en Traffic Sign Recognition.

- Koplampen met automatische grootlichtassistent, Easy Park Assist en parkeersensoren aan de voor- en achterzijde en zijkanten.

#### Een dynamische, gepersonaliseerde rijervaring

State-of-the-art technologie zorgt ervoor de Renault Espace zowel dynamisch als comfortabel rijdt.

- Het 4CONTROL-onderstel zorgt ervoor de achterwielen meesturen. Bij snelheden tot 50 km/h* sturen ze in tegengestelde richting ten opzichte van de voorwielen om de wendbaarheid te vergroten en de draaicirkel te verkleinen. Boven de 50 km/h sturen de achterwielen in dezelfde richting als de voorwielen voor meer stuurprecisie en stabiliteit.

- De afstelling van de elektronisch instelbare dempers wordt maximaal honderd keer per seconde aangepast om in te spelen op veranderingen in het wegdek, de rijomstandigheden en de rijstijl van de bestuurder.

- De bestuurder kan deze systemen, evenals andere rij- en comfort-gerelateerde features, eenvoudig bedienen met het Multi-SENSE systeem in R LINK 2. Er is keuze uit vier voorgeprogrammeerde instellingen  (Eco, Comfort, Neutral en Sport) en een volledig personaliseerbare instelling (Perso) die het mogelijk maakt om het rijgedrag en de interieurambiance verregaand aan te passen aan de persoonlijke voorkeuren.

*In Comfort-modus (60 km/h in Neutral-modus en 70 km/h in Sport-modus).

### Een loungegevoel en tal van praktische features

#### Zeven businessclass stoelen

In zevenzits configuratie is de Espace niet alleen de ultieme gezinsauto, maar biedt hij zijn inzittenden ook een lounge-gevoel dankzij de businessclass-achtige stoelen. Enkele opvallende features:

- Uitnodigende voorstoelen die tot de grootste in dit segment behoren, met hoofdsteunen die breder zijn dan voorheen.

- Elektrisch verstelbare stoelhoogte en zithoek, rugleuning en lendensteun met geheugenfunctie (er kunnen maximaal zes settings worden opgeslagen).

- Drie individuele, gelijkwaardige stoelen op de tweede zitrij.

- De stoelen op de derde zitrij kunnen in de vloer worden weggeklapt om een laadruimte met een maximale capaciteit van 2.101 liter (VDA) te creëren in combinatie met een vlakke laadvloer.

#### Flexibel en praktisch

De Renault Espace voor modeljaar 2017 is praktisch als altijd dankzij twee belangrijke innovaties:

- One Touch- Folding systeem: de 5 stoelen van twee achterste zitrijen verdwijnen afzonderlijk en volledig in de vloer. De stoelen zijn met één druk op de knop op te vouwen op drie manieren: via het R-LINK 2 systeem, via knoppen in de bagageruimte of via hendels aan de zijkanten van de stoelen. Het mechanisme laat de stoelen één voor één invouwen, of allemaal tegelijk.

- De handsfree achterklep opent automatisch met behulp van de Renault handsfree card, een knop op de achterklep en dashboard of handsfree (afhankelijk van de versie). In laatstgenoemde geval kunnen eigenaren de achterklep openen met behulp van een eenvoudige voetbeweging onder de achterbumper

INITIALE PARIS: De Espace in topvorm

De INITIALE PARIS, de topversie in het aanbod van de Renault Espace, biedt een uitzonderlijk comfortniveau, een unieke exterieurstyling en een topklasse afwerking.

Kenmerkende features:

- De beschikbaarheid van de exclusieve exterieurkleur Noir Améthyste in aanvulling op het standaard kleurenpalet.

- Specifieke 19-inch wielen.

- INITIALE PARIS logo in de grille.

- Nappa-lederen bekleding in Gris Lune / Brun of Brun .

- Met leder beklede portierpanelen en armsteunen en  fraai stikwerk op het dashboard.

- Tienvoudig verstelbare voorstoelen.

- ‘Relax’-hoofdsteunen voor de zitplaatsen op de eerste en tweede zitrij.

- Gelamineerde zijruiten voor betere geluidsisolatie.

- INITIALE PARIS logo’s op het stuurwiel, de dorpels en hoofdsteunen.

- De vernieuwde Espace INITIALE PARIS is leverbaar met de Energy dCi 160 dieselmotor en Energy TCe 225 benzinemotor.

02

Espace TCe 225: krachtige en dynamische topversie

#### Nieuwe generatie 1,8-liter benzinemotor

#### Gebaseerd op Alliantie-expertise

Voor de vernieuwde Espace is de compleet nieuwe Energy TCe 225 benzinemotor met EDC-transmissie leverbaar, die de 1,6-liter motor in de Energy TCe 200 EDC vervangt.

- Het is de tweede keer dat deze motor wordt toegepast in een model van Groupe Renault. In de onlangs geïntroduceerde Alpine A110 wordt deze krachtbron ook toegepast, maar dan met een vermogen van 185 kW (252 pk).

- De cilinderinhoud van deze motor van de Alliantie Renault-Nissan bedraagt 1.798 cc.

#### Ontwikkeld door Renault Sport

De ingenieurs van Renault en Renault Sport werkten optimaal samen voor de ontwikkeling van de TCe 225 voor de Espace.

- De Energy TCe 200 diende daarbij als uitgangspunt, waarna het prestatieniveau en het rijplezier werden verhoogd door de cilinderinhoud van de motor te vergoten en een nieuw ontworpen luchtinlaatsysteem toe te passen.

- Een relatief laag brandstofverbruik was een van de belangrijkste doelstellingen.

- De ingenieurs hebben hoofdzakelijk gewerkt aan het optimaliseren van de turbo en het directe brandstofinjectiesysteem.

- Het gewicht van de motor diende zo laag mogelijk te blijven. De vernieuwde Espace biedt een vermogen-gewichtsverhouding van 7,2 kg/pk. Het gewichtsverschil tussen de nieuwe Energy TCe 225 en de Energy TCe 200 bedraagt minder dan vijf kilo.

#### Gebouwd volgens hoge normen van Groupe Renault

De nieuwe Energy TCe 225 voldoet aan de hoge standaards van Groupe Renault, vooral op het gebied van betrouwbaarheid en efficiency.

- Deze uitvoering is voorzien van een systeem dat remenergie terugwint (ESM of Energy Smart Management) en Stop & Start, waardoor hij het Energy-label mag dragen.

Meer rijplezier zonder concessies op het gebied van brandstofverbruik

#### Een hoger vermogen en koppel

De nieuwe Energy TCe 225 biedt betere prestaties en meer rijplezier. Het vermogen en koppel zijn verhoogd met respectievelijk 12,5 en 15%.

- Het vermogen bedraagt 165 kW (225 pk) bij 5.600 t/min en het maximumkoppel 300 Nm tussen 1.750 en 5.000 /min.

- De motor levert indrukwekkende prestaties, zoals een acceleratie van 0 naar 100 km/h in slechts 7,6 seconden (een seconde sneller dan de Energy TCe 200 EDC).

De voordelen van de EDC-transmissie

- De nieuwe Energy TCe 225 is gekoppeld aan de zeventraps EDC-automaat met dubbele koppeling.

- De overbrengingsverhoudingen zijn aangepast op het hogere vermogen en koppel van de motor om de respons te optimaliseren.

- Met de nieuwe motor accelereert de Espace in slechts 5,7 seconden van 80 naar 120 km/h in de zesde versnelling (een seconde sneller dan de Energy TCe 200 EDC).

Een laag brandstofverbruik

Het hogere vermogen en koppel van de motor ten gunste van de rijdynamiek heeft niet geleid tot een buitenproportionele toename van het brandstofverbruik.

- Het gemiddelde verbruik bedraagt voor de Renault Espace TCe 225 EDC is vastgesteld op 6,8 l/100 km (NEDC), wat overeenkomt met een CO2-emissie van 152 g/km.

- Dit is een bescheiden toename van 8,5% in vergelijking met de Espace TCe 200 (6,2 l/100 km en 140 gram CO2/km).

- In de dagelijkse praktijk bedraagt de toename slechts een tiende van een liter per 100 km.

### Technologie voor verbeterde prestaties en meer efficiency

#### Focus op efficiency

Net als de Energy TCe 200 bezit de nieuwe Energy TCe 225 tal van innovaties die de efficiency verbeteren:

- Een oliepomp met een variabele inhoud die minder energie verbruikt.

- Variabele wervelingstechnologie om de vulling van de verbrandingskamers te optimaliseren door de wervelingen in de cilinders te managen.

- Diamond Like Carbon (DLC) coating op de nokkenasvolgers en in de cilinders om de interne wrijving te minimaliseren.

- Warmtemanagementtechnologie om de temperatuur sneller te laten stijgen in de verbrandingskamers, wat het energieverlies vermindert.

#### Innovaties met een tweeledig doel

Bij de ontwikkeling van de Energy TCe 225 hebben de ingenieurs van Renault en Renault Sport zich gericht op het verbeteren van de prestaties in combinatie met een zo laag mogelijk verbruik. Dit werd gerealiseerd door de toepassing van twee belangrijke innovaties:

- Twinturbo-technologie die ervoor zorgt dat de 1,8-liter motor presteert zoals een 2,0-liter motor. Tevens voorkomt het onbalans in de turbodruk, wat resulteert in een directere respons bij lage toerentallen.

- Variable Valve Timing (VVT) zorgt in combinatie met het doorontwikkelde Intermediate Shift Lock met drie standen voor een hoger koppel bij lage toerentallen, een betere verbranding tijdens het starten en een betere efficiency.

#### Betere prestaties in alle opzichten

De Energy TCe 225 is ook voorzien van prestatieverhogende technieken:

- De elektrische wastegate van de turbo’s zorgt voor betere respons

- Injectoren met acht gaten zorgen voor een betere verdeling van de brandstof in de verbrandingskamers, met een inspuitdruk van 200 bar.

### Motorenaanbod

De vernieuwde Renault Espace is leverbaar met keuze uit drie motoren: behalve de Energy TCe 225 zijn er ook de dieselversies Energy dCi 130 en Energy dCi 160 EDC.

#### Energy dCi 130: efficiënt en dynamisch

De efficiënte Energy dCi 130 is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak.

- De motor levert een vermogen van 96 kW (130 pk) en een maximumkoppel van 320 Nm bij 1.750 t/min.

- Het gemiddelde brandstofverbruik bedraagt 4,4 l/100 km, wat overeenkomt met een CO2-uitstoot van 116 g/km.

#### Energy dCi 160 EDC: soepel en responsief

De Energy dCi 160 EDC beschikt over twinturbo-technologie en is qua rijplezier en brandstofverbruik toonaangevend in zijn segment. De Energy dCi 160 is standaard gekoppeld aan de automatische EDC-transmissie.

- De motor levert een vermogen van 118 kW (160 pk) en een maximumkoppel van 380 Nm bij 1.750 t/min (265 Nm bij 1.250 t/min).

- Het gemiddelde brandstofverbruik bedraagt 4,6 l/100 km, wat overeenkomt met een CO2-uitstoot van 120 g/km.

Prijzen

De vernieuwde Renault Espace wordt in Nederland leverbaar vanaf 46.090 euro. de basisversie betreft de Energy dCi 130 in de uitvoering Zen ter vervanging van de uitvoering Expression. Deze motorvariant is er ook in de uitvoering Intens die de uitvoering Dynamique heeft vervangen, voor prijzen vanaf 48.690 euro.

De krachtigere Espace dCi 160 EDC is verkrijgbaar als Intens (vanaf 51.690 euro) en luxueuze INITIALE PARIS (vanaf 58.790 euro).

De Renault Espace met de nieuwe Energy TCe 225 EDC is leverbaar als Intens (vanaf 48.590 euro) en als INITIALE PARIS (vanaf 55.790).

Série Signature Limousin

De Espace TCe 225 EDC is tevens tijdelijk leverbaar in de speciale uitvoering Série Signature Limousin (vanaf 52.190 euro). Deze versie is voorzien van onder meer zesvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen met massagefunctie en ‘Gris Sable’ lederen bekleding, een bestuurderstoel met geheugenfunctie, een achteruitrijcamera, Easy Park Assist, 19-inch lichtmetalen wielen, vierwielbesturing  en Electronic Damper Control.

| Motor | Uitvoering | kW/pk | Energie-label | CO21 | Fiscale waarde € | Consumenten adviesprijs €2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BENZINE |  |  |  |  |  |  |
| Energy TCe 225 EDC | Intens | 165 / 225 | C | 152 | 47.600,00 | 48.690,00 |
|  | Série Signature Limousin | 165 / 225 | C | 152 | 51.100,00 | 52.190,00 |
|  | Initiale Paris | 165 / 225 | C | 152 | 54.700,00 | 55.790,00 |
| DIESEL |  |  |  |  |  |  |
| Energy dCi 130 | Zen | 96 / 130 | B | 116 | 45.000,00 | 46.090,00 |
|  | Intens | 96 / 130 | B | 116 | 47.500,00 | 48.590,00 |
| Energy dCi 160 EDC | Intens | 118 / 160 | C | 120 | 50.600,00 | 51.690,00 |
|  | Initiale Paris | 118 / 160 | C | 120 | 57.700,00 | 58.790,00 |

1Gemiddelde CO2-uitstoot g/km (gemeten volgens EG-richtlijn 715/2007).
2 Consumentenadviesprijs is prijs inclusief: kosten rijklaar maken, registratiekosten en recyclingsbijdrage).

© BERNIER, Anthony

Espace Executive: businessclass reizen à la Renault

Zakelijke reizigers kunnen stijlvol en comfortabel reizen in de speciale Executive-versie van de Renault Espace, die is gebaseerd op het uitrustingsniveau INITIALE PARIS. De passagiers worden in de watten gelegd door de luxueuze interieuraankleding:

- De tweede zitrij is vervangen door twee afzonderlijke stoelen.

- Deze verwarmbare stoelen zijn voorzien van viervoudige elektrische verstelling

- Een speciale ‘comfort’ positie zorgt ervoor dat de inzittenden hun benen kunnen strekken.

- Tweede middenconsole tussen de twee stoelen achterin geplaatst, waarin een 1,5-literfles kan worden opgeborgen

- Een armsteun die praktischer is dan een conventionele opklapbare armsteun

- Twee USB-aansluitingen voor het opladen van draagbare apparaten

- Ruimte voor een smartphone-cradle

- Twee extra opbergvakken

De Renault Espace Executive beschikt ook over een specifieke bagageruimteaankleding, met een speciale houten vloer en een verwijderbare bagageruimtedeler. De LED-verlichting voor de bagageruimte wordt afgestemd op de interieurambiance die gekozen is via het Multi-SENSE systeem.

De Espace Executive wordt gebouwd in twee fases. De auto wordt gebouwd in de fabriek in het Franse Douai, om vervolgens te worden voorzien van de specifieke aankleding in de Renault Tech-fabriek in Heudebouville.

Voor de aandrijving is er de Energy dCi 160 EDC of de Energy TCe 225 EDC. Deze speciale uitvoering kan worden besteld via de Renault dealer. Tevens kan de Espace Executive extra worden aangepast of gepersonaliseerd bij gespecialiseerde ombouwbedrijven, bijvoorbeeld voor carrosseriebepantsering.